## Slide 1: Algoritmos y Estructura de Datos
Equipo de Profesores del Curso
Ciclo 2017 – II

## Slide 2: Arreglo lineal Artificios y operaciones adicionales
Unidad 2
Semana 8

## Slide 3: Contenido
Método privado eliminar
Método privado insertar
Operaciones públicas complementarias
Ejemplo

## Slide 4: Método privado eliminar
private void eliminar(int pos) {
for (int i=pos; i<indice-1; i++)
n[i] = n[i+1];
indice --;
}
i 
indice
n 
25 | 27 | 22 | 24 | 29 | 20 | 23 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
i 
indice
n 
25 | 27 | 24 | 29 | 20 | 23 | 23 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Recibe una posición y elimina del arreglo el valor ubicado en dicha posición
2

## Slide 5: Método privado insertar
private void insertar(int pos, int numero) { adicionar(numero);
for (int i=indice-1; i>pos; i--)
intercambiar(i, i-1);
}
i 
indice
n 
25 | 27 | 22 | 24 | 29 | 20 | 23 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
i 
indice
n 
25 | 27 | 88 | 22 | 24 | 29 | 20 | 23 |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Recibe una posición, un número e inserta el valor en dicha posición
2
88

## Slide 6: Operaciones públicas complementarias
public void buscarEliminar(int numero) { int pos = buscar(numero);
if (pos != -1)
eliminar(pos);
}
i 
indice
n 
25 | 27 | 22 | 24 | 29 | 20 | 23 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Recibe un número, lo busca, y si está registrado lo elimina
22
i 
indice
n 
25 | 27 | 24 | 29 | 20 | 23 | 23 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 7: Operaciones públicas complementarias
public void buscarIntercambiar(int numero) { int pos = buscar(numero);
if (pos != -1)
intercambiar(pos, indice-1);
}
i 
indice
n 
25 | 27 | 22 | 24 | 29 | 20 | 23 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Recibe un número, lo busca, y si está registrado lo intercambia con el último número del arreglo
22
i 
indice
n 
25 | 27 | 23 | 24 | 29 | 20 | 22 |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 8: Ejemplo
a) Implementa la clase Arreglo en el paquete semana_08
- atributos privados int n (arreglo lineal) y contador indice.
- constructor que reserva en n diez espacios e inicializa el indice en cero.
Implementa operaciones públicas básicas
- método tamaño que retorna la cantidad de números ingresados hasta ese momento.
- método obtener que recibe la posición y retorna el número registrado en dicha posición.
- método privado ampliarArreglo que extiende el arreglo en diez espacios más.
- método privado adicionar que recibe un número y lo registra en la posición que corresponde.
- método privado buscar que recibe un número y retorna la posición. Si no lo encuentra retorna -1.
- método privado intercambiar que recibe dos posiciones e intercambia sus contenidos.
- método privado eliminar que recibe una posición y elimina del arreglo el valor ubicado en dicha posición.
Implementa operaciones públicas complementarias
- método buscarAdicionar que recibe un número, lo busca y si no está registrado lo adiciona.
- método buscarEliminar que recibe un número, lo busca y si está registrado lo elimina.
- método buscarIntercambiar que recibe un número, lo busca y si está registrado lo intercambia
con el último número del arreglo.
d) En la clase Ejemplo declara y crea como variable global un objeto de tipo Arreglo, implementa
un método listar, que visualiza los números; y a la pulsación de los botones:
- Buscar / adicionar.- invoca al método buscarAdicionar enviando un número leído por GUI.
- Buscar / eliminar.- invoca al método buscarEliminar enviando un número leído por GUI.
- Buscar / intercambiar.- invoca al método buscarIntercambiar enviando un número leído por GUI.